## Slide 1: Python For data Analysis project: PPG Dalia Classification
Comment prédire l’activité physique d’un sujet à partir des données de photopléthysmographie et d’électrocardiogrammes?
Nicola Berte IBO1

## Slide 2: problématique
L’estimation du rythme cardiaque pour aider les patients souffrant de troubles cardiovasculaires ou bien la prévention de ces maladies chez des personnes en bonne santé est un sujet de recherche important pour la communauté scientifique.
Les résultats de la PPG bien que très utile pour la surveillance continue du rythme cardiaque sont cependant plus difficiles à exploiter pour la prédiction à cause des bruits générés par le mouvement.
Le dataset PPG Dalia constitue un effort pour la communauté de procurer des données riches et fiables, grâce à des tests sur des longues périodes avec des activités variées pour reproduire au mieux des conditions réalistes.
L’objectif sera de prédire les activités des sujets en fonction des données.

## Slide 3: contexte
15 sujets, 7 hommes et 8 femmes âgés entre 20 et 50 ans, chacun ayant un fichier SX.pkl associé, donc 15 dictionnaires contenant 20 Go de données
Chaque dico contient 6 clés dont 4 nous intéressent:
- Les rpeaks, les pics d’activité cardiaque qui on été enregistrés avec une fréquence de 700Hz;
Les labels, le rythme cardiaque effectif obtenu à partir de l’ECG;
Le signal, regroupe le plus gros des données obtenues à partir du RespiBAN installé sur le torse et l’Empatica E4 sur le poignet. Les données du RespiBAN ont une fréquence de 700Hz, les deux machines ont un accéléromètre 3D nommé ACC, celui du poignet (E4) a une fréquence de 32Hz, et le fichier BVP regroupant des données de PPG sur le poignet a une fréquence de 64Hz.
Les activity, enregistrées à une fréquence de 4Hz;
8 activités et 1 période de transition: 9 états possibles de prédiction (assis, monter les escaliers, babyfoot, vélo, voiture, déjeuner, marche, travail) sur une période de 9000 secondes d’enregistrement (2h30)

## Slide 4: Choix effectués
Il y a 4000+ labels enregistrés pour chaque sujet, soit un rythme cardiaque calculé toutes les 2 secondes environ. On choisit de partir sur cette fréquence et de diviser les autres volumes de données pour établir une correspondance temporelle cohérente. On ignorera le sujet 6 à qui il manque 1h de données.
Les activités ont été enregistrées à une fréquence de 4 Hz soit une période de 0,25 seconde donc on prendra une donnée toutes les 8 pour rejoindre la période de 2 secondes et ainsi passer de 32000+ données à 4000+.
Les nombres de rpeaks par seconde peuvent nous indiquer, si ils sont constants sur une période donnée, l’état de l’effort physique et donc l’activité de la personne.
Les données du signal qui nous intéressent sont celles de l’accéléromètre des deux machines et du fichier BVP lié au PPG sur le poignet, dont il faut diviser les volumes en fonction de leur fréquence également.

## Slide 5: variables créées
On a choisi d’utiliser les labels comme base que l’on pourra stocker sous la variable « rythms ».
Le dataframe des activités divisé par 8 sera la variable « activities »
Le nombre de rpeaks par seconde sera la variable « rpeaksec »
Les données de l’accéléromètre du respiBAN seront dans la variable « 3dChest » et celles du poignet dans « 3dWrist », et les données du BVP seront dans la variable « ppgWrist » après avoir extrait et subdivisé les dataset depuis le dataframe ‘signal’